## Slide 1: 最適なCO2-EORのロジスティクスシステムの設計
2015年12月24日
１班
佐々木智成、篠田一聡、梶村直人（骨折）

## Slide 2: １.目的
「CO2-EORシステムの全体収益」の最適化
・パラメータの設定（船、タンクの数、その他）
・船の運用戦略

## Slide 3: ２.手法
Javaでシミュレーション
プログラミングで工夫した点
  焼きなまし法で最適解を探索
    船のサイズ、その他パラメータ

## Slide 4: 焼きなまし法って何？
焼きなまし法(Simulated Annealing, SA法)
大域的最適化問題へ近似解を与えるアルゴリズム
遺伝的アルゴリズムなどと同じ発見的探索法の一つ
金属工学の焼きなましがモデル
  金属材料を熱した後に、徐々に冷やしていく
  原子は初期位置から熱によって移動し、より内部エネルギーが高い状態をうろつく
  最初は温度が高いから大胆に動くが、温度が下がるにつれて収束していく。
  金属内部の歪みを取り除いて展延性を向上

## Slide 5: 焼きなまし法って何？
初期設定
State = a1
E = f(a1)
時刻t = 0
近傍解の評価
nextState = a2
nextE = f(a2)
nextE
<
E ?
状態遷移
State = nextState
E = nextE
受理判定
確率P(T, E, nextE)で状態遷移
YES
NO
YES
冷却
時刻:t = t + 1
NO
if t = T
終了
NO
YES

## Slide 6: 焼きなまし法って何？
確率P
      ※αは0<α<1の定数
      ※Pはtについて単調減少
      ※α^(t/T)は温度を表している。
P = exp{- (nextE - E) / α^(t/T)}

## Slide 7: 焼きなまし法って何？
初期設定
State = a1
E = f(a1)
時刻t = 0
近傍解の評価
nextState = a2
nextE = f(a2)
nextE
<
E ?
状態遷移
State = nextState
E = nextE
受理判定
確率P(T, E, nextE)で状態遷移
YES
NO
YES
冷却
時刻:t = t + 1
NO
if t = T
終了
NO
YES

## Slide 8: ２.手法
Javaでシミュレーション
プログラミングで工夫した点
  焼きなまし法で最適解を探索
コード概要
  Shipクラス
  Harborクラス
  Tankクラス
  Plantクラス
  SimulatedAnnealingクラス
  Fuelクラス
  Speedクラス

## Slide 9: ３.戦略
戦略１（天気予報ありなし共通）
  「圧入サイトで追いつかれたら
  早めに帰る」
  条件１）圧入中に雨が降り、中断する
  条件２）もう一方の船が圧入サイトに到着
  条件３）残りCO2が一定値（border）以下
    ⇨全て揃ったら港に帰る
    Borderは焼きなまし法で最適値に設定
    →積載量の半分くらい

## Slide 10: ３.戦略
Chart: CO2積載量の推移

## Slide 11: ３.戦略
戦略２（天気予報ありなし共通）
  「船はCO2を満タンにしてから
  出航させる」
  なるべく圧入準備にかける５時間を節約したい

## Slide 12: ３.戦略
戦略３（天気予報ありのみ）
  「臨機応変に速度を変える」
  ＜状況＞船１= 圧入中、船２= 港から出発
  船２の速度
    ＝ 残り距離 ➗ （船１圧入終了予定時刻ー現在時刻）
    ※圧入サイト→港：速度は１２ktで一定

## Slide 13: ４.結果 天気予報なし
＜結果＞
  隻数：2
  サイズ(t)：12600
  タンク：2
収益($)：946,244,452
石油収量(t)：1,896,546,000
移動費($)：▼25,597,351
DPS($)：▼15,794,013
プラント非稼動率：1.72%
＜基準ケース:船満載出航＞
  隻数：3
  サイズ(t)：10000
  タンク：3
収益($)：821,998,400
石油収量(t)：1,723,138,889
移動費($)：▼8,836,110
DPS($)：▼13,993,185
プラント非稼動率：不明

## Slide 14: ４.結果 天気予報あり
＜結果＞
  隻数：2
  サイズ(t)：12600
  タンク：2
収益($)：933,117,684
石油収量(t)：1,838,770,500
移動費($)：▼3,761,606
DPS($)：▼14,211,277
プラント非稼動率：3.80%
＜基準ケース:船満載出航＞
  隻数：3
  サイズ(t)：10000
  タンク：3
収益($)：821,998,400
石油収量(t)：1,723,138,889
移動費($)：▼8,836,110
DPS($)：▼13,993,185
プラント非稼動率：不明

## Slide 15: ４.結果 天気予報ありなし
＜予報なし＞
  隻数：2
  サイズ(t)：12600
  タンク：2
収益($)：946,244,452
石油収量(t)：1,896,546,000
移動費($)：▼25,597,351
DPS($)：▼15,794,013
プラント非稼動率：1.72%
＜予報あり＞
  隻数：2
  サイズ(t)：12600
  タンク：2
収益($)：933,117,684
石油収量(t)：1,838,770,500
移動費($)：▼3,761,606
DPS($)：▼14,211,277
プラント非稼動率：3.80%

## Slide 16: ５.考察
速度は常に最速の20ktにした方が収量が多。
⇨プラント非稼動率も低い
焼きなまし法すごい
  局所的最適解にはまりにくい
  しかし時間はかかる

## Slide 17
ご静聴ありがとうございました